新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2019〕84号

关于图木舒克市瑞雪面粉厂建设项目

环境影响报告表的批复

图木舒克市瑞雪面粉厂：

你厂报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《图木舒克市瑞雪面粉厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师图木舒克市图木休克镇51团21连，中心地理坐标为：N39°56′13.959″，E79°9′14.014″。项目性质为补做环评。建设内容：本项目占地面积为6060m2，建筑面积为1750m2，主要建有面粉加工车间、挂面车间、原辅料库房和成品库房及相关配套基础设施设备。项目总投资120万元，其中环保投资约为25.5万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。项目在运营过程中产生的面粉粉经过布袋脉冲除尘器收集处置后，必须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的无组织排放标准限值；本项目采取电采暖，不得新建锅炉。

（二）做好污水防治工作。运营期产生生产废水经三级循环沉淀池收集处置后进行循环及综合利用，用于农田灌溉时需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物相关要求标准限值；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值后，定期用吸污车清运至图木休克镇生活污水处理厂进行处理。

（三）加强噪声管理工作。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，选用低噪声设备，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，废包装集中收集后定期销售给回收公司进行综合利用；废边角料集中收集后回用于生产；面粉粉尘集中收集后定期与麸皮进行外售；在项目区设置生活垃圾箱，对废石杂物、生活办公垃圾进行集中收集，定期运至图木休克镇垃圾收集站，最终由环卫部门进行清运处置。

（五）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2019年12月1日

（此页无正文）

第三师图木舒克市生态环境局                 2019年12月1日印发