新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2019〕85号

关于新疆天润唐王城乳品有限公司年产30000吨乳制品加工项目环境影响报告表的批复

图木舒克光华国有资产经营管理有限责任公司：

你公司报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《新疆天润唐王城乳品有限公司年产30000吨乳制品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师图木舒克市永安坝工业园区，中心地理坐标为：N39°51′54″，E79°1′29″。项目性质为新建。建设内容：厂区占地62007m2（93亩），绿化面积13414.94m2；项目分两期建设，一期主要建设生产主厂房、能源中心、蓄水及消防水池、污水处理设施（化验室及设备操作间）、警卫室、倒班楼和食堂、化学品品库房等（建设完成所有环保设施），建设鲜奶生产线三条，酸奶生产线四条、发酵乳饮料生产线一条，建成后一期生产线预计能生产乳制品103.8t/d；二期（扩产）不增加新环保设施，污染物依托一期环保设施处理排放，建设乳饮料生产线一条，建成后二期生产线预计生产乳制品13.2t/d，乳制品总产量117t/d。项目总投资25000万元，其中环保投资约为800万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。项目区厨房需安装油烟净化器等设施，油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准；污水处理站周边NH3、H2S及臭气浓度排放限值须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值。

（三）做好污水防治工作。运营期实验室产生的废水经过酸碱中和后排入厂区污水处理站，废水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区下水管网；生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值后排入园区下水管网；生产废水及生活污水最终排入园区污水处理厂进行处理。

（四）加强噪声管理工作。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，选用低噪声设备，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，污水处理设施和化粪池污泥经过框式压滤机去水后产生的干污泥，委托相关环保公司收集处理；生产过程中产生的废机油委托相关资质单位定期更换收集并处置；废化学溶剂及清洗试管用废水收集至厂区危废收集池中贮存，定期由资质单位收集处置；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置危险废物暂存间；不合格鲜奶及加工过程中残渣、工作人员更换的工作服、废包装材料及生活垃圾集中收集至厂区固体废物贮存间，定期由当地环卫部门收集处置。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2019年12月1日

第三师图木舒克市生态环境局                 2019年12月1日印发