新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕16号

关于第三师四十五团商品混凝土搅拌站

建设项目环境影响报告表的批复

麦盖提县四十五团国胜建材有限责任公司：

你公司报送的由新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《第三师四十五团商品混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于新疆生产建设兵团第三师四十五团境内。中心地理坐标是：N39°07′48.71"，E77°56′38.44"。项目性质为补做环评。建设内容：项目占地面积10.8亩；建设搅拌站1座，砂石料堆场1个，4个粉料罐仓（3个100m3、1个230m3），沉淀池2个以及办公室、实验室、值班宿舍、库房等基础建设设施；本项目包括1条生产线，年产4万m3商品混凝土。项目总投资1356万元，其中环保投资约为63.2万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。筒仓顶部安装脉冲式布袋收尘器，最终废气经筒顶1m高排气筒排放，达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表1对水泥仓的粉尘浓度限值要求；石场设置防风边棚和防雨顶棚，设置为半封闭式料场；加强物料保管，确保物料全部入库，堆场设置喷洒装置，定时喷洒，最大程度减少逸散的粉尘；强化厂区清扫保洁，定期洒水降尘，并合理对厂区进行硬化和绿化；经处理后，粉尘有组织及厂界无组织排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中水泥制品生产排放浓度限值。

（二）做好污水防治工作。项目产生的生产废水为场地冲洗废水、设备及车辆冲洗废水，冲洗废水经沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准要求后，全部回用，不外排。

（三）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，报废的混凝土、除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀物等一般工业固废资源综合利用于生产，一般固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）进行建设；生活垃圾经分类后，可回收利用的废纸、包装材料等外卖给废品回收站进行回收利用；不可回收的定期清运至45团垃圾填埋场统一处理。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年2月10日

第三师图木舒克市生态环境局                2020年2月10日印发