新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕44号

关于新疆富威毯业有限公司图木舒克市地毯厂建设项目环境影响报告表的批复

新疆富威毯业有限公司：

你公司报送的由新疆绿佳源环保科技有限公司编制的《新疆富威毯业有限公司图木舒克市地毯厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于第三师图木舒克市永安坝纺织工业园区，中心地理坐标是：N39°51'23.03"，E79°01'29.52"。项目性质为新建。建设内容：本项目占地74667m2（约合112亩），总建筑面积为50339m2，主要包括生产车间、综合办公楼、职工宿舍、食堂以及其他配套用房；设计生产能力为：年产60万平方米阿克明斯特地毯、2000吨涤棉纺、毛纺3000吨。项目总投资20000万元，其中环保投资约为112万元。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、在工程设计、建设和环境管理中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）做好施工期环境保护工作。落实《报告表》中提出的各项施工期污染减缓措施和环境保护措施，加强施工期环境管理，防治扬尘、噪声、施工废水、施工垃圾的污染。

（二）加强废气治理工作。车间粉尘经过配套地面吸风系统及布袋除尘器处理后，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放浓度的要求，最终通过8m高排气筒排进行排放；车间有机废气通过UV光解催化装置+活性炭吸附处理后由15m排气筒排放，确保有组织废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源非甲烷总烃二级排放浓度限值要求，无组织废气排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值的要求，厂界外满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值要求；食堂需安装油烟净化器等设施，油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准。

（三）做好污水防治工作。项目产生的生活污水直接排入地下污水管网，最后进入图木舒克市污水处理厂，进入下水管网的污水必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

（四）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。

（五）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，排风系统中收集的纤维尘和生产过程清棉和梳棉过程产生的废棉、废丝集中收集后进行外售；一般固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）进行建设；生活垃圾及除尘器收集的纤维尘定期清运至生活垃圾填埋场进行填埋处理。

（六）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、本项目日常环境监督管理由第三师图木舒克市生态环境局负责。项目建设完工后，由建设单位按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后向第三师图木舒克市生态环境局备案，项目方可投入正式运行。如项目的性质、规模、地点、采用的工艺、防止污染的措施发生重大变动，须报我局重新审批。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月6日

第三师图木舒克市生态环境局                 2020年5月6日印发