新疆生产建设兵团第三师图木舒克市生态环境局文件

师市环审〔2020〕48号

关于盛达商砼站建设项目环境影响报告表的

批复

图木舒克市盛达商砼有限公司：

你单位报送的由新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司编制的《盛达商砼站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。根据《报告表》的评价结论以及专家评审意见，经研究，批复如下：

一、项目位于图木舒克市图火公路16km盛达采石场院内，距五十一团三连西南侧约6034m，图火公路以南10m处，中心地理坐标：北纬39°55′0.8904″，东经78°55′2.8956″，项目性质为新建。建设规模：商混搅拌站占地面积10000m2，其中主体工程为占地面积960m2的搅拌站，生活区面积为507m2。新建一条180m3/h搅拌生产线，建成后年生产商品混凝土30万m3。项目总投资2000万元，其中环保投资为142.5万元，其中环保投资占总投资比例7.1%。

二、项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，在项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，综合各方面因素，从环境保护角度考虑，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

三、项目运营中要认真遵守各项环境保护法律法规，严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施和污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强废气治理工作。筒仓顶部安装脉冲反吹式除尘装置除尘后，废气经筒顶1m高排气筒（筒仓25m）排放，粉尘达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）限值要求；物料输送廊道采取密闭方式，且安装一套反吹袋式除尘器；砂石料的储存堆场设置防风边棚和防雨顶棚；加强物料保管，确保物料全部入库，堆场设置喷洒装置，定时喷洒，最大程度减少逸散的粉尘；强化厂区清扫保洁，定期洒水降尘，并合理对厂区进行硬化和绿化。

（二）做好污水防治工作。项目产生的生产废水为场地冲洗废水、设备及车辆冲洗废水，冲洗废水经沉淀池处理后，全部回用，不外排；生活废水经一体化生化污水处理设施处理后由吸污车定期运至污水处理厂。

（三）做好噪声防治措施。运营期加强高噪声设备及进出车辆管理，采取减震隔音等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。按“资源化、减量化、无害化”的处置原则，报废的混凝土、沉淀池沉淀物等一般工业固废综合利用于周围工地填方，一般固体废物暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）进行建设；生活垃圾经分类后，可回收利用的废纸、包装材料等外卖给废品回收站进行回收利用；不可回收的定期清运至垃圾填埋场统一处理。

（五）强化环境风险防范和应急措施。制订完善的环保规章制度，并按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求做好环境应急预案的编制、评估和备案等工作。定期组织演练，定期检修各项设施，发现隐患及时处理。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、按规定接受师市生态环境局组织开展的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

第三师图木舒克市生态环境局

2020年5月20日

第三师图木舒克市生态环境局              2020年5月20日印发